|  | Ribányi Mérnöki Iroda Kft. H-7090 Tamási Béke u. 21. Tel: +36/30-560-4359 Fax: +36/74-471-561 E-mail: info@ribanyi.hu Web: www.ribanyi.hu | 1 / 4 oldal |  |
| --- | --- | --- | --- |

### MŰSZAKI LEÍRÁS

Felsőnyékért Közalapítvány

H-7099. Felsőnyék Kossuth utca 57. hsz. cím alatt

H-7099. Felsőnyék Béke utca 2. hsz. 66. hrsz. telken álló

Orvosi rendelő átalakításának felújítási tervdokumentációjához

01.	AZ ÉPÜLET MŰSZAKI ADATAI

Az épület rendeltetése: Orvosi rendelő és Civil szolgálati központ.

Jelen terv a meglévő épület külső, belső hőszigetelését, külső, belső nyílászáró cseréjét, külső, belső akadálymentesítését, héjazat cseréjé és parkolók kialakítását tárgyalja.

  - Méretei

Meglévő rész 			161,40 BR m2

129,81 NE m2

Tervezett belső átalakítások a Várónál készülnek,

nem számítva a nyílászáró, héjazat és burkolat cseréket.

Az épületet nem bővítjük, területe nem változik.

Összes bruttó:			161,40 BR m2

Összes nettó:			129,81 NE m2

Rámpa burkolat		16,65

Összes külső térburkolat	288,00 BR m2

Homlokzatmagasság: nem változott 4,00 m

Földszinti padlószint:	nem változott ±0,00 m

Gerinc magasságok:	nem változtak 7,59 m

Tűzveszélyességi osztály:		D

Tűzállósági fokozat:			III.

Építési technológia:			Hagyományos

A telek területe nem változott:	1324

Beépített területe nem változott 	161,40 m2

A telek beépítettsége nem változott	14,78%

01.02. Közművesítettsége

Vízcsatlakozás:				         Ø 3/4’’ közműről meglévő

Szennyvíz csatlakozás 	Ø 110 mm a 6 m3-es szennyvíztárlóra  meglévő

Elektromos csatlakozás: 			a közműről légkábeles meglévő

Gáz csatlakozás:					Ø 1’’ közműről meglévő

Járda az utcában:			van.

Burkolt út az utcában:		van.

01.03. Alaprajzi elrendezése

FÖLDSZINTI RÉSZ

| Helyiség | Burkolat | Terület | Kisérőlábazat, mag |
| --- | --- | --- | --- |
| Szélfogó | Gresslap | 1,72 | m2 | Gresslap | 5 cm |
| Közlekedő | Gresslap | 9,01 | m2 | Gresslap | 5 cm |
| Teakonyha | Gresslap | 8,17 | m2 | Csempe | 2,0 m |
| Wc | Gresslap | 1,12 | m2 | Csempe | 2,0 m |
| Kamra | Gresslap | 2,45 | m2 | Gresslap | 5 cm |
| Iroda | Gresslap | 20,46 | m2 | Gresslap | 5 cm |
| Vezetői iroda | Gresslap | 14,40 | m2 | Gresslap | 5 cm |
| Előtér | Gresslap | 2,62 | m2 | Gresslap | 5 cm |
| Váró | Gresslap | 32,22 | m2 | Csempe | 2,0 m |
| Rendelő | Gresslap | 20,59 | m2 | Csempe | 2,0 m |
| Öltöző | Gresslap | 2,82 | m2 | Gresslap | 5 cm |
| Fürdő | Gresslap | 4,32 | m2 | Csempe | 2,0 m |
| Sz.Wc | Gresslap | 3,82 | m2 | Csempe | 2,0 m |
| Mgk.Wc | Gresslap | 3,94 | m2 | Csempe | 2,0 m |
| Rámpa(kült.) | Gresslap | 16,65 | m2 | Gresslap | 5 cm |
| F.terasz(kült.) | Gresslap | 9,66 | m2 | Gresslap | 5 cm |
| F.belépő(kült.) | Gresslap | 1,08 | m2 | Gresslap | 5 cm |
| Összes beltér: |  | 129,81 | m2 | Gresslap |  |
| Összes kültér: |  | 27,39 | m2 | Gresslap |  |
| Parkolók, út: |  | 288,00 | m2 | Térkő |  |

01.04. Építészeti kialakítás

Az épület előkerttel szabadon állóan települ a telekre.

Az Orvosi rendelő földszintes épület, tetőgerince a Béke utcával párhuzamos. Az épület három bejárattal rendelkezik, az utca felöl civil és padlás feljárattal, a kert felöl beteg bejárattal. A belső közlekedést először indítsuk a civil. Fedett teraszon át Szélfogóba, majd a Közlekedőbe jutunk, ez szervezi a civil rész közlekedését. Ide nyílik a Wc,a Kamra a Teakonyha és az Iroda. Tovább hátra a Vezetői iroda. Ezzel zárul is a civil rész. A rendelői rész a Rámpán és a Fedett belépőn átközelíthető meg.

Előtérbe lépünk, majd a Váróba, ami itt a közlekedési szervező. Ide nyílik a Rendelő, az Öltöző, a Személyzeti Wc, és az MGK Wc. Az Öltöző vezet tovább a személyzeti Fürdőbe.

Hőszigetelt üvegezésű, fehér színű, fa nyílászárókat alkalmazunk külsőben, belsőben pedig, küszöb nélküli 110 cm széles fehér mázolású faajtókat, hogy a mozgáskorlátozottak szabad mozgását biztosítsuk.

Az épületet, falait 16 cm, lábazatát 14 cm padlását 26 cm, külső hőszigeteléssel és tetejét téglavörös natúr Tondach íves vágású hornyolt cserépfedéssel láttuk el.

Külsőben, belsőben az új burkolatok beige színű gress lapok lesznek. A szaniterek, épületgépészeti vezetékek, a lapradiátorok, berendezések fehérek kerültek felszerelésre.

02.	AZ ÉPÜLET SZERKEZETI KIALAKÍTÁSA

02.01. Alapozás

Monolit beton sávlapok	Alul:	C8-16/KK	Felül:	C10-16/KK

Válaszfalak új alapozása vasalt aljzattal készül

02.02. Felmenő falak

A meglevő főfalak kisméretű téglafalak 43 cm vastagsággal.

Zs25 (rámpa oldalfal), C12-16/KK	Habarcs:                          H 10

Vakolat:       HVH 10 és HVB 8

02.03. Válaszfalak

Km 12 cm tégla:              T 70		Habarcs:		      H 10

Porotherm 10 nútféderes						H 10

02.04. Födém

Hagyományos GM gerendás BH tálcás vb födém készült salak feltöltéssel.

Az átalakítás nem érinti.

02.05. Áthidalók

Hagyományos faáthidalók készültek.

Most 1,10m fesztávig PTH A 150 áthidalókat tervezünk

02.06. Fedélszék

Két állószékes fedélszék 12x12 cm oszlopokkal, 12x15 cm-es középszelemenekkel, 10x12 cm-es kötő gerendákkal, 10x10 cm-es talpszelemenekkel, és 12/12 cm-es szarufákkal készült.

02.07. Szigetelések

Vízszintes fal szigetelés és padlószigetelés készült 2 réteg bitumenes lemezzel.

Most új párazáró padlószigetelés készül 1rtg GV4-eslemezzel és 10+2 cm AT-N200 hőszigeteléssel

A padlásfödém hőszigetelése 10+16 cm Rockwool Airrock hőszigetelés a párazáró Masterfol Classic alu fólián.

A lábazati fal 12 cm vastagságú Ravatherm XPS 300 zártcellás polisztirol szigeteléstű.

A felmenőfal 16 cm vastagságú Rockwool Frontrock Max E kérgesített vakolható kőzetgyapot szigeteléstű, amihez Baumit Duo Contakt ragasztót használunk.

2.08. Héjazat

A tető héjazata piros hornyolt cserépfedés, melyet fenyő léc hord 30 cm-es távra.

Ezt Tondach hornyolt cserépfedésre cseréljük, 5,0/2,5 cm-es normálléccel,5,0/3,5 cm-es ellenléccel és páraáteresztő fóliával együtt

02.09. Lábazat

A lábazat galambszürke balatonfüredi mészkő lábazat, és vakolt cement lábazat.

A lábazat újravakolása a hőszigetelésen üvegszövettel, ragasztótapasszal alapozással indul 1,5 cm vastag, ami csak szürke festést kap.

02.10. Bádogos szerkezetek

Bádogos szerkezetek egységesen 0,55 mm horganyzott lemezből készültek, kivéve az ablakpárkányokat ezek fehér festett bádogos szerkezetek.

Az új bádogos szerkezetek, téglavörös Lindab lemezzel valósulnak meg.

02.11. Nyílászárók

A meglévő külső nyílászárók palló és kapcsolt Geréb tokosak, elavultak.

A külső nyílászárók k=1,1 W/m2 K szigetelési értékűek, 4-16-4-16-4mm-es vastag hőszigetelt üvegezésű, meleg peremezésű, 65 mm tokvastagságú, fehér színűre festett faszerkezetű ajtók és ablakok. A belső ajtók palló tokosak, lapjuk lemezelt szerkezetű, fehérre festettek. A110-es ajtó, tok bel mérete minimum 95 cm.

02.12. Burkolatok

Tégla és töredezett beton behajtó sávok épültek ki az udvaron. Ezeket elbontjuk.

A bejáratnál a járdán és az udvaron, térkő burkolat készül a 19 cm-es, 11/22-es Litéri mészkő zúzalékra, melyet tömörítünk az altalajjal együtt 90 fokra.

Az átalakított belső részben a gress burkolat, 30x30 cm méretű, beige színű, hálósan, küszöb nélkül, átvezetett elemekkel rakandók le. Fehér 40x25 cm-es hálósan 200 cm magasságig rakott csempe burkolás készül a vizes helyiségekben.

02.13. Festés, mázolás

Belsőben fehér, lélegző Diszperzit festés készül simított vakolatokon négy rétegben

Külsőben fehér 2 mm-es Dryvit dörzsvakolatot kapnak a falak.

Fehér színű, vastagított tokszerkezetű,fa külső nyílászárók

Fehér selyemfényű Trinát mázolású belső nyílászárók

Redwood külső faszerkezetek homlok és ereszdeszkák

Minden beépítésre kerülő faszerkezetet Tetol FB-vel kezelni kell.

A faszerkezetek lazúrozását Sadolin vastag lazúrrall végezzük.

02.14. Fűtés, kémények

Az átalakítás nem érinti. 6,24 kWp-es napelemes rendszerrel tervezik segíteni a fűtést

Kelt: Tamási, 2016. 04. 10.				     ………….……………….

Ribányi József

okleveles építőmérnök

E 2 – 17 – 0444

T 2 – 17 – 0449