|  | Ribányi Mérnöki Iroda Kft. H-7090 Tamási Béke u. 21. Tel: +36/30-560-4359 Fax: +36/74-471-561 E-mail: info@ribanyi.hu Web: www.ribanyi.hu | 1 / 4 oldal |  |
| --- | --- | --- | --- |

### MŰSZAKI LEÍRÁS

Felsőnyék Község Önkormányzata

H-7099. Felsőnyék Kossuth utca 57. hsz. cím alatt

H-7099. Felsőnyék Kossuth utca 57. hsz. 4. hrsz. telken álló

Pm Hivatal átalakításának felújítási tervdokumentációjához

01.	AZ ÉPÜLET MŰSZAKI ADATAI

Az épület rendeltetése: Polgármesteri Hivatal.

Jelen terv a meglévő épület külső, belső hőszigetelését, belső nyílászáró cseréjét, külső, belső akadálymentesítésének lapradiátoros központi gázfűtés kialakítását tárgyalja.

  - Méretei

Meglévő rész 			296,60 BR m2

228,04 NE m2

Tervezett belső átalakítások a Várónál készülnek,

nem számítva a nyílászáró, héjazat és burkolat cseréket.

Az épületet nem bővítjük, területe nem változik.

Összes bruttó:			296,60 BR m2

Összes nettó:			228,04 NE m2

Rámpa burkolat		21,38

Homlokzatmagasság: nem változott 5,33 és 4,13 m

Földszinti padlószint:	nem változott ±0,00 m

Gerinc magasságok:	nem változtak 8,92 és 5,69 m

Tűzveszélyességi osztály:		D

Tűzállósági fokozat:			III.

Építési technológia:			Hagyományos

A telek területe nem változott:	1324

Beépített területe nem változott 	446,20 m2

A telek beépítettsége nem változott	28,60%

01.02. Közművesítettsége

Vízcsatlakozás:				         Ø 3/4’’ közműről  meglévő

Szennyvíz csatlakozás 	       Ø 110 mm a zárt szennyvíztárlóra  meglévő

Elektromos csatlakozás: 			a közműről légkábeles meglévő

Gáz csatlakozás:					 Ø 1’’ közműről meglévő

Járda az utcában:			van.

Burkolt út az utcában:		van.

01.03. Alaprajzi elrendezése

MEGLEVŐ IRODAI RÉSZ

| Polgármester | Laminált parketta | 24,11 | Székléc 6,5 cm |
| --- | --- | --- | --- |
| Jegyző | Laminált parketta | 16,63 | Székléc 6,5 cm |
| Titkárság | Laminált parketta | 9,01 | Székléc 6,5 cm |
| I. Közlekedő | Gress lap | 25,51 | Gres lap 6,5 cm |
| Számítógép | Laminált parketta | 12,58 | Székléc 6,5 cm |
| Ülésterem | Laminált parketta | 29,51 | Székléc 6,5 cm |
| Szélfogó | Gress lap | 6,86 | Gres lap 6,5 cm |
| Adóügy | Laminált parketta | 12,72 | Székléc 6,5 cm |
| Pénzügy | Laminált parketta | 15,24 | Székléc 6,5 cm |
| Igazgatás | Laminált parketta | 12,48 | Székléc 6,5 cm |
| Iroda | Laminált parketta | 8,06 | Székléc 6,5 cm |
| II. Közlekedő | Gress lap | 6,25 | Gres lap 6,5 cm |
| Körzeti megbiz. | Laminált parketta | 13,01 | Székléc 6,5 cm |
| Teakonyha | Gress lap | 12,23 | Csempe 200 cm |
|  |  | 204,16 m2 |  |

MEGLÉVŐ GAZDASÁGI RÉSZ

| III. Közlekedő | Gress lap | 5,46 | Gres lap 6,5 cm |
| --- | --- | --- | --- |
| Női mosdó | Gress lap | 2,15 | Csempe 200 cm |
| Női wc | Gress lap | 1,12 | Csempe 200 cm |
| Férfi mosdó | Gress lap | 2,15 | Csempe 200 cm |
| Férfi wc | Gress lap | 1,13 | Csempe 200 cm |
| MGK Wc | Gress lap | 4,90 | Csempe 200 cm |
| Takarítószertár | Gress lap | 4,90 | Gres lap 6,5 cm |
| Padlásfeljáró | Gress lap | 2,07 | Gres lap 6,5 cm |
|  |  | 23,88 m2 |  |

01.04. Építészeti kialakítás

Az épület előkerttel szabadon állóan települ a telekre.

Az Polgármesteri Hivatal földszintes épület, tetőgerince a Béke utcával párhuzamos. Az épület két bejárattal rendelkezik, az utca felöl a hivatali bejárattal, az udvar felöl gazdasági bejárattal. A belső közlekedést, először indítsunk, a hivatali felöl. Rámpán jutunk fel a Szélfogóba, majd a Közlekedőbe I.-be jutunk, ez szervezi a hivatali rész közlekedését. Ide nyílik minden hivatali helyiség. Polgármester, Titkárság, tovább a Jegyző, Számítógépterem, Ülésterem, Adóügy, Pénzügy, Gazdasági iroda. Tovább hátra a Közlekedő II.-re is még hivatali helyiség a Körzeti megbízott és Teakonyha nyílik. Ezzel zárul is a hivatali rész.

A gazdasági rész a hátsó Rámpán vagy a Közlekedő II. át közelíthető meg.

Női Mosdó Wc, Férfi Mosdó Wc, MGK Wc és Padlásfeljáró csatlakozik ide. A padlásfeljáró lépcsője alatt Takarítószer raktár van amit az MGK Wc-ből érhetünk el.

Hőszigetelt üvegezésű, fehér színű, fa nyílászárókat alkalmazunk külsőben, belsőben pedig, küszöb nélküli 110 cm széles fehér mázolású faajtókat, hogy a mozgáskorlátozottak szabad mozgását biztosítsuk.

Az épületet, falait 16 cm, lábazatát 14 cm padlását 26 cm, külső hőszigeteléssel láttuk Az épület héjazata téglavörös natúr Tondach íves vágású hornyolt cserépfedés és a fehér műanyag nyílászárók már korábban beépítésre kerültek.

Külsőben, belsőben az új burkolatok beige színű gress lapok lesznek. A szaniterek, épületgépészeti vezetékek, a berendezések fehérek kerültek felszerelésre.

02.	AZ ÉPÜLET SZERKEZETI KIALAKÍTÁSA

02.01. Alapozás

Falazott tégla sávlapok, a mellékszárnyon Alul:	C8-16/KK	Felül:	C10-16/KK

02.02. Felmenő falak

A meglevő főfalak kisméretű téglafalak 43 cm vastagsággal.

Zs25 (rámpa oldalfal), C12-16/KK	Habarcs:                          H 10

Vakolat:       HVH 10 és HVB 8

02.03. Válaszfalak

Nm 15 cm tégla:              T 70		Habarcs:		H 10

Porotherm 10 nútféderes						H 10

02.04. Födém

Hagyományos béléses borított fa födém készült fűrészporos feltöltéssel, 18/20-s gerendákkal. Az átalakítás nem érinti.

02.05. Áthidalók

Hagyományos faáthidalók készültek.

Most 1,10m fesztávig PTH A 150  áthidalókat tervezünk

02.06. Fedélszék

Két állószékes bak dúcos fedélszék 16x16 cm oszlopokkal, 16x16 cm-es középszelemenekkel, 18x22 cm-es kötő gerendákkal, 15x15 cm-es talpszelemenekkel, és 10/14 cm-es szarufákkal készült.

02.07. Szigetelések

Vízszintes fal szigetelés és padlószigetelés készült 2 réteg bitumenes lemezzel.

Most új párazáró padlószigetelés készül 1rtg GV4-eslemezzel és 10+2 cm AT-N200 hőszigeteléssel

A padlásfödém hőszigetelése 10+16 cm Rockwool Airrock hőszigetelés a párazáró Masterfol Classic alu fólián.

A lábazati fal 12 cm vastagságú Ravatherm XPS 300 zártcellás polisztirol szigeteléstű.

A felmenőfal 16 cm vastagságú Rockwool Frontrock Max E kérgesített vakolható kőzetgyapot szigeteléstű, amihez Baumit Duo Contakt ragasztót használunk.

2.08. Héjazat

A tető héjazata piros hornyolt cserépfedés, melyet fenyő léc hord 30 cm-es távra. Itt kerül elhelyezésre a 3,9kWp teljesítményű napelemes rendszer.

02.09. Lábazat

A lábazat galambszürke balatonfüredi mészkő lábazat, és vakolt cement lábazat.

A lábazat újravakolása a hőszigetelésen üvegszövettel, ragasztótapasszal alapozással indul 1,5 cm vastag, ami csak szürke festést kap.

02.10. Bádogos szerkezetek

Bádogos szerkezetek egységesen téglavörös Lindab lemezből készültek, kivéve az ablakpárkányokat ezek fehér festett bádogos szerkezetek.

02.11. Nyílászárók

A meglévő külső nyílászárók hőszigetelt üvegezésű fehér műanyag szerkezetűek.

A belső ajtók palló tokosak, lapjuk lemezelt szerkezetű, fehérre festettek. A110-es ajtó, tok bel mérete minimum 95 cm.

02.12. Burkolatok

Parketta és mozaiklap az hivatali részen. Ezeket elbontjuk.

Meleg burkolatunk laminált parketta, a hideg gress burkolat, 30x30 cm méretű, beige színű, hálósan, küszöb nélkül, átvezetett elemekkel rakandók le. Fehér 40x25 cm-es hálósan 200 cm magasságig rakott csempe burkolás készül a vizes helyiségekben.

02.13. Festés, mázolás

Belsőben fehér, lélegző Diszperzit festés készül simított vakolatokon négy rétegben

Külsőben sáfránysárga 2 mm-es Dryvit dörzsvakolatot kapnak a falak.

Fehér színű, vastagított tokszerkezetű,fa külső nyílászárók

Fehér selyemfényű Trinát mázolású belső nyílászárók

Redwood külső faszerkezetek homlok és ereszdeszkák

Minden beépítésre kerülő faszerkezetet Tetol FB-vel kezelni kell.

A faszerkezetek lazúrozását Sadolin vastag lazúrrall végezzük.

02.14. Fűtés, kémények

Az átalakítás során nem érintjük a konvektoros gázfűtést.

Kelt: Tamási, 2016. 04. 10.				     ………….……………….

Ribányi József

okleveles építőmérnök

E 2 – 17 – 0444

T 2 – 17 – 0449